## Slide 1: Der Unfall Lebus
Autor: D.Malzahn

## Slide 3
Was war geschehen
In der Nacht vom 26. zum 27.
Juni 1977 stießen um 1.25 Uhr
auf dem Bahnhof Lebus der von Zittau nach Stralsund ver-
kehrende D 1918 mit dem
Güterzug 50 101 von Wriezen über Kietz nach Frankfurt frontal zusammen

## Slide 4
Dazu Aussage vom Lokführer des Güterzuges
Nach einem kurzen Halt auf den Bf. Podelzig setzten wir in dunkler Nacht unsere Fahrt fort. Wir näherten uns dem Haltepunkt Lebus. Plötzlich und unfassbar sah ich vor mir drei weiße Lichter in Form eines A. Mein erster Gedanke war, hier kommt uns eine Lok entgegen. Ich leitete eine Schnellbremsung ein, verließ den Führerstand, öffnete die Tür und sprang in die Nacht. Durch den Absprung lag ich einige Zeit besinnungslos. Als ich wieder zu mir kam, taumelte ich im Unterbewusstsein weiter bis zum Bahnhofsgelände. Dort wurde mir erste Hilfe zuteil.

## Slide 5
Beide Lokomotiven, zwei Reisezug- und vier Güterwagen waren total zerstört. 26 Reisende, das Stralsunder
Lokpersonal und der Beimann der Güterzuglok fanden den Tod. Besonders tragisch war, dass unter den Toten viele Kinder einer Cottbusser Schulklasse waren.

## Slide 6
Ursache der Katastrophe war, menschliches Versagen des Weichenwärters auf dem Bahnhof Booßen, begünstigt durch dortigen unzureichenden einfachen Sicherungsanlagen.
Seit der Demontage der Stellwerksanlagen im Jahr 1945 befanden sich im Bereich des Posten W1 vier handbediente Weichen die nicht unter Verschluss des Fahrdienstleiters lagen.

## Slide 10
Die Signalabhängigkeit sicherungstechnische Anlagen bewirkt, dass ein Signal nur auf Fahrt gestellt werden kann, wenn alle zur Fahrstraße gehörenden Weichen und Flankenschutzeinrichtungen richtig liegen und verschlossen sind.
Als Fahrstraße bezeichnet man im Eisenbahnwesen einen technisch gesicherten Fahrweg für Fahrten von Schienenfahrzeugen über Eisenbahngleise eines Bahnhofs oder der freien Strecke

## Slide 14: Auch Richtungsanzeiger fehlt
Ein Richtungsanzeiger (Zs 4) ist ein in Deutschland verwendetes Eisenbahnsignal, das als Zusatzsignal die eingestellte Fahrstraße anzeigt. Anhand eines Richtungsanzeigers kann ein Triebfahrzeugführer frühzeitig eine mögliche Fehlleitung erkennen, den Zug zum Stillstand bringen und mit dem Fahrdienstleiter Kontakt aufnehmen, um den Weg zu berichtigen.

## Slide 15
Am 18. Dezember 1979, anderthalb Jahre nach dem Unfall, wurde die “einwandfrei funktionierende
Sicherungstechnik“ durch ein elektromechanisches Stellwerk ersetzt.

## Slide 16
Zur Beschleunigung der Zugfahrten wurde auf dem Bf. Booßen
zusätzlich das Stellwerk W1 im Nordkopf des Bahnhofs errichtet.
Die erforderliche Signalabhängigkeit wurde nicht hergestellt
Zusammenfassung

## Slide 17
Wegen fehlendem Material konnte die sicherungstechnische
Abhängigkeit zwischen Fdl und Ww nicht hergestellt werden .
Alle Aufträge an den Ww erfolgten telefonisch.
Eine sicherungstechnische Überwachung der Handlungen des Ww durch den Fdl war nicht gegeben.
Die Weichen 1 bis 4 lagen somit nicht mehr unter Verschluss des Fdl.
Ein überheizter Dienstraum, Müdigkeit und eingeschliffene
Bequemlichkeit verursachten die Fehlhandlung des Ww.
Aber nicht die Fehlhandlung des Ww war die Ursache des Unfalls, sondern fehlende Sicherungsanlagen welche zum Bedienen der Anlagen zwingen.
Mit dem Bau des Stellwerks W1 1974 wurde dieser Grundsatz im Interesse der Erhöhung der Durchlässigkeit der Strecken aufgegeben.
Drei Jahre später kam der große Knall.

## Slide 19
Die Schaffnerin des Zuges

## Slide 20
Zeugen vom Unfallort kommen zu Wort